## Slide 1
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗДУШНОМ ДВИЖЕНИИ
TRAFFIC – TRAFFIC
Визуальный поиск конфликтующего самолета.
Если конфликтующий самолет найден, необходимо следить за его движением для обеспечения безопасного разделения.

## Slide 2
MONITOR VERTICAL SPEED –
MONITOR VERTICAL SPEED
ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ RA
Пилот должен уменьшить отклонение от траектории полета, разрешенной службой УВД, стараясь одновременно удерживать вертикальную скорость вне красной дуги на дисплее VSI.

## Slide 3
CLIMB – CLIMB
РЕКОМЕНДАЦИИ RA ПО НАБОРУ ВЫСОТЫ
Необходимо немедленно и плавно перевести самолет в набор высоты с вертикальной скоростью от 7,5 до 10 метров в секунду (от 1500 до 2000 футов в минуту).

## Slide 4
DESCENT – DESCENT
РЕКОМЕНДАЦИИ RA ПО СНИЖЕНИЮ
Необходимо немедленно и плавно перевести самолет в снижение с вертикальной скоростью от 7,5 до 10 метров в секунду (от 1500 до 2000 футов в минуту).

## Slide 5
CLIMB, CROSSING CLIMB –
CLIMB, CROSSING CLIMB
РЕКОМЕНДАЦИИ RA ПО НАБОРУ ВЫСОТЫ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ТРАЕКТОРИИ КОНФЛИКТУЮЩЕГО САМОЛЕТА
Необходимо немедленно и плавно перевести самолет в набор высоты с вертикальной скоростью от 7,5 до 10 метров в секунду (от 1500 до 2000 футов в минуту).

## Slide 6
DESCENT, CROSSING DESCENT –
DESCENT, CROSSING DESCENT
РЕКОМЕНДАЦИИ RA ПО СНИЖЕНИЮ С ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ТРАЕКТОРИИ КОНФЛИКТУЮЩЕГО САМОЛЕТА
Необходимо немедленно и плавно перевести самолет в снижение с вертикальной скоростью от 7,5 до 10 метров в секунду (от 1500 до 2000 футов в минуту).

## Slide 7
РЕКОМЕНДАЦИИ RA ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТИ НАБОРА ВЫСОТЫ
ADJUST VERTICAL SPEED,
ADJUST
Необходимо немедленно и плавно уменьшить вертикальную скорость до значений, обозначенных на дисплее VSI зеленой дугой.

## Slide 8
РЕКОМЕНДАЦИИ RA ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ
Необходимо немедленно и плавно уменьшить вертикальную скорость до значений, обозначенных на дисплее VSI зеленой дугой.
ADJUST VERTICAL SPEED,
ADJUST

## Slide 9
INCREASE CLIMB –
INCREASE CLIMB
РЕКОМЕНДАЦИИ RA ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТИ НАБОРА ВЫСОТЫ
Необходимо немедленно и плавно увеличить скорость набора высоты до вертикальной скорости от 12,5 до 15 метров в секунду (от 2500 до 3000 футов в минуту).

## Slide 10
INCREASE DESCENT –
INCREASE DESCENT
Необходимо немедленно и плавно увеличить скорость снижения до вертикальной скорости от 12,5 до 15 метров в секунду (от 2500 до 3000 футов в минуту).
РЕКОМЕНДАЦИИ RA ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СКОРОСТИ СНИЖЕНИЯ

## Slide 11
CLIMB, CLIMB NOW! –
CLIMB, CLIMB NOW!
РЕКОМЕНДАЦИИ RA ПО НЕМЕДЛЕННОМУ НАБОРУ ВЫСОТЫ
В ответ на команду необходимо незамедлительно и решительно приступить к выполнению маневра с увеличением вертикальной перегрузки на 0,35 g до достижения вертикальной скорости набора высоты, равной от 7,5 до 10 метров в секунду (1500 до 2000 футов в минуту). Ожидается, что скорость изменения угла тангажа составит от 2 до 3,5 градусов в секунду, а ответное действие начнется с задержкой не более 2,5 секунд после выдачи рекомендации.

## Slide 12
DESCENT, DESCENT NOW! –
DESCENT, DESCENT NOW!
РЕКОМЕНДАЦИИ RA ПО НЕМЕДЛЕННОМУ СНИЖЕНИЮ
В ответ на команду необходимо незамедлительно и решительно приступить к выполнению маневра с уменьшением вертикальной перегрузки на 0,35g до достижения вертикальной скорости снижения, равной от 7,5 до 10 метров в секунду (1500 до 2000 футов в минуту). Ожидается, что скорость изменения угла тангажа составит от 2 до 3,5 градусов в секунду, а ответное действие начнется с задержкой не более 2,5 секунд после выдачи рекомендации.

## Slide 13
CLEAR OF CONFLICT
СООБЩЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ КОНФЛИКТА
Если нет иных указаний, то необходимо немедленно и плавно возвратиться и/или выдерживать траекторию полета, соответствующую последнему разрешенному службой УВД профилю полета. Необходимо известить службу УВД о событии.